Κινούμενοι στην πίστα της Daytona

Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα της κατηγορίας Nascar κινούνται σε πίστα που παρουσιάζει κλίση με το οριζόντιο επίπεδο, (banked road). Ο πιο φημισμένος αγώνας του πρωταθλήματος είναι ο αγώνας στην πίστα της Daytona  στη Φλόριντα των ΗΠΑ γνωστός και ως Daytona 500. H μεγαλύτερη κλίση του δρόμου με το οριζόντιο επίπεδο είναι θ=310 και η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς σε αυτό το τμήμα του δρόμου είναι R=305m,(1000ft). Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ των ελαστικών και του δαπέδου είναι μ=0,5. Αν ένα τέτοιο αυτοκίνητο με μάζα m=1497kg, (3300pounds) κινείται στην πίστα της Daytona να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις.

i) Η ταχύτητα με την οποία μπορεί να κινηθεί το αυτοκίνητο χωρίς να απαιτείται η παρουσία τριβής είναι:

α) 	β) 	γ)

ii) Η μέγιστη ταχύτητα με την οποία μπορεί να κινείται το αυτοκίνητο στην πίστα είναι:

α)     β)      γ)

iii) Η ελάχιστη ταχύτητα με την οποία μπορεί να κινείται το αυτοκίνητο στην πίστα είναι:

α)        β)         γ)

Θεωρείστε το μέγιστο συντελεστή στατικής τριβής ίσο με το συντελεστή τριβής ολίσθησης.

Για τις πράξεις χρησιμοποιείστε κομπιουτεράκι.

Δίνεται g=10m/s2 και εφ(31o)=0,6

Απάντηση

i) Από την ισορροπία στον κατακόρυφο άξονα y προκύπτει:

ΣFy=0⇒Ny-w=0⇒Nσυν(θ)=mg (1)

Στον οριζόντιο άξονα x η συνισταμένη δύναμη έχει ρόλο κεντρομόλου. Παρατηρούμε από το διπλανό σχήμα ότι η κάθετη δύναμη επαφής έχει συνιστώσα στο κέντρο της κυκλικής τροχιάς. Έτσι μπορεί από μόνη της να καλύψει το ρόλο της κεντρομόλου δύναμης για κάποια κατάλληλη τιμή ταχύτητας χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία τριβής.

ΣFx=mυ2/R⇒Nx= mυ2/R⇒Nημ(θ)= mυ2/R (2)

(2)÷(1)⇒εφ(θ)= υ2/gR⇒

με αντικατάσταση υ=

Σωστή επιλογή το β.

ii) Αν η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη από την τιμή υ=√Rgεφ(θ) τότε απαιτείται πρόσθετη δύναμη στη διεύθυνση της επιβατικής ακτίνας κατά μήκος του κέντρου O της κυκλικής τροχιάς. Αυτό τον ρόλο θα τον καλύψει η στατική τριβή η οποία θα προβάλει συνιστώσα προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς.

Από την ισορροπία στον κατακόρυφο άξονα y προκύπτει:

Στον οριζόντιο άξονα x η συνισταμένη των δυνάμεων έχει ρόλο κεντρομόλου δύναμης.

Η μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα προκύπτει όταν η στατική τριβή παίρνει τη μεγαλύτερη τιμή της δηλ. Τστ.max=μΝ (5). Όσο μεγαλώνει η στατική τριβή αυξάνεται η Τστ,x και η δύναμη Ν όπως παρατηρείται από τη σχέση (3) άρα και η συνιστώσα της Νx. Έτσι η σχέση (4) μεγιστοποιείται.

Με αντικατάσταση

Σωστή επιλογή το α.

iii) Αν η ταχύτητα είναι μικρότερη από την τιμή υ=√Rgεφ(θ) τότε η στατική τριβή θα προβάλει συνιστώσα που θα απομακρύνεται από το κέντρο Ο της κυκλικής τροχιάς μιας και απαιτείται μικρότερη κεντρομόλος δύναμη.

Από την ισορροπία στον κατακόρυφο άξονα y προκύπτει:

Στον οριζόντιο άξονα x η συνισταμένη των δυνάμεων έχει ρόλο κεντρομόλου δύναμης.

Η ελάχιστη επιτρεπτή ταχύτητα προκύπτει όταν η στατική τριβή παίρνει τη μεγαλύτερη τιμή της δηλ. Τστ.max=μΝ (9) Όσο μεγαλώνει η στατική τριβή αυξάνεται η Τστ,x και μειώνεται η δύναμη Νy όπως παρατηρείται από τη σχέση (7). Έτσι μειώνεται και η δύναμη N και η συνιστώσα της Νx. Τότε ελαχιστοποιείται η σχέση (8).

Με αντικατάσταση

Σωστή επιλογή είναι το α.

Σχόλια

1. Η άσκηση λύθηκε θεωρώντας το αυτοκίνητο υλικό σημείο. Αν ληφθούν υπόψη οι διαστάσεις του αυτοκινήτου τότε τα πράγματα περιπλέκονται αρκετά. Για παράδειγμα οι κάθετες δυνάμεις του δρόμου στις ρόδες δεν είναι ίσες, παίζει ρόλο το ύψος του αυτοκινήτου καθώς επηρεάζει τη θέση του κέντρου μάζας και πολλά άλλα.

2. H σχέση της μέγιστης ταχύτητας για επίπεδο δρόμο δηλ. θ=0ο δίνει την μέγιστη ταχύτητα σε επίπεδο δρόμο

3. Για να έχουμε μια εικόνα γιατί κατασκευάζουμε δρόμους με κλίση.

Έστω ένα αυτοκίνητο μάζας m

∙Αν κινείται σε επίπεδο δρόμο με συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,5 η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να κινηθεί είναι

∙Αν κινείται σε λείο δρόμο με κλίση θ=30ο η επιτρεπτή ταχύτητα που μπορεί να κινηθεί είναι

∙Αν κινείται σε δρόμο με κλίση θ=30ο και συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,5 η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να κινηθεί είναι

Χ. Αγριόδημας

chagriodimas@yahoo.gr

chagriodimas@gmail.com

# Text boxes

Σχήμα 3

y

x

O

R

Tστ,x

Tστ,y

Tστ

θ

θ

θ

Ny

N

Nx

w

Σχήμα 2

y

x

O

R

Tστ,x

Tστ,y

Tστ

θ

Σχήμα 1

y

x

Ο

θ

R

θ

N

N

θ

Ny

Nx

Nx

w

w

θ

Ny